Техническое задание к извещению

о проведении запроса котировок № 1 от 27.12.2018г.

на закупку медицинского оборудования для нужд НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Абакан ОАО «РЖД»

| № | Наименование параметра, описание функции | Наличие функции или требуемая величина параметра | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Офтальмоскоп налобный бинокулярный НБО-3 -01 | 1 штука |
| Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие |  |
| 1 | Пределы установки межзрачкового расстояния, мм | 54 - 72 |  |
| 2 | Рефракция офтальмоскопических линз, дптр | 15; 20; 29 |  |
| 3 | Рефракция линз окуляров, дптр | 2 |  |
| 4 | Диаметр световых полей на расстоянии 264 мм от защитного стекла, мм | 11; 26; 45 |  |
| 5 | Светофильтры | синий; сине-зеленый |  |
| 6 | Питание прибора: |  |  |
|  | 5 аккумуляторов НКГЦ-1.2-1, установленных в автономном блоке питания | автономное |  |
| 7 | от сети переменного тока: - напряжение, В - частота, Гц | 220±22 50 |  |
| 8 | Источник света при работе с автономным и сетевым блоком питания | лампа МНГ6-10 |  |
| 9 | Потребляемая мощность, ВА, не более | 65 |  |
| 10 | Габаритные размеры, мм | 330x225x190 |  |
| 11 | Масса офтальмоскопа с оголовьем, кг | 0.56 |  |
| 12 | Габаритные размеры с упаковкой, мм | 440x250x180 |  |
| 13 | Общий вес (с упаковкой), кг | 3 |  |
| 14 | Гарантийный срок | 12 месяцев |  |