Техническое задание к извещению

о проведении запроса котировок № 2 от 27.12.2018 г.

на закупку медицинского оборудования для нужд НУЗ «Отделенческая поликлиника на ст. Абакан ОАО «РЖД»

| № | Наименование параметра, описание функции | Наличие функции или требуемая величина параметра | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат для дезинфекции оттисков Hygojet с принадлежностями | 1 штука |
| Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие |  |
| 1 | Габаритные размеры (ВхШхГ): | 340х560х320 мм |  |
| 2 | Размеры дезинфекционной камеры | (ВхШхГ): 200х300х320 |  |
| 3 | Расход дезинфекционной жидкости: на один слепок | 10 мл |  |
| 4 | Давление воды: | 2,5 бар |  |
| 5 | Потребление воды: | 2,0 л/мин |  |
| 6 | Подключение воды: | R 3/4” |  |
| 7 | Давление воздуха: | 2,5 бар |  |
| 8 | Расход воздуха: | 88 л/мин |  |
| 9 | Подключение для быстроразъемного соединения: | диаметр 12 мм |  |
| 10 | Подключение для слива в канализацию: | диаметр 20 мм |  |
| 11 | Гарантийный срок | 12 месяцев |  |