Техническое задание к Извещению № 17/21074000162 от 24.11.2021 г.

ОПИСАНИЕ:

Аппарат имеет подтвержденный класс точности A/A измерения артериального давления по протоколу BHS-93 в общей популяции на разных когортах пациентов (общая группа пациентов, беременные женщины и дети/подростки)

Можно использовать:

- для суточного мониторирования артериального давления в амбулаторных и стационарных условиях (длительность до 6 суток)

- для разовых измерений при скрининговых исследованиях в условиях диагностического кабинета (объемная сфигмография )

Суточные мониторы АД БиПиЛАБ могут быть укомплектованы встроенным модулем активности и положения тела или внешним модулем активности и положения (МАП), подключаемым к монитору АД .

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Метод регистрации АД – осциллометрический;

- Измерение АД дополнительным аускультативным методом;

- Встроенный датчик для регистрации активности и положения тела пациента по 2-м основным осям;

- Беспроводная связь с ПК через Bluetooth;

- Измерение АД дополнительным аускультативным методом и встроенный датчик для регистрации активности и положения тела пациента по 2-м основным осям;

- Встроенный датчик для регистрации активности и положения тела пациента по 2-м основным осям и беспроводная связь с ПК через Bluetooth;

- Измерение АД дополнительным аускультативным методом, встроенный датчик для регистрации активности и положения тела пациента по 2-м основным осям и беспроводная связь с ПК через Bluetooth.

Питание: 2 аккумулятора типоразмера AA, либо 2 одноразовых щелочные батареи типоразмера AA

Пределы допускаемой погрешности измерения давления в компрессионной манжете ±3 мм рт.ст.

Максимальное регистрируемое количество измерений артериального давления: не менее 999.

Максимальная продолжительность мониторирования: не менее 6 суток.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Монитор носимый АД «БиПиЛАБ»;

- Чехол с поясным и плечевым ремнем;

- Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застёжкой для взрослых, 24-32см;

- Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застёжкой для взрослых, 28-40см;

- Прищепка для манжеты;

- Шлаг удлинительный, 2 шт.;

- Аккумулятор типоразмера АА, 4 шт.;

- Зарядное устройство;

- Программное обеспечение для анализа данных суточного мониторирования (стандартная редакция), руководство пользователя и методическое руководство на компакт диске CD;

- Сантиметр для подбора манжеты;

- Руководство по эксплуатации;

- Паспорт.